Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Речицкая средняя общеобразовательная школа»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ»

Исследовательская работа

Тема: «Определение уровня загрязненности улиц поселка Речицы выхлопными газами автомобилей»

Номинация: «Чтения им. А.А. Леманского: «На пути к великим открытиям» (проектные и исследовательские работы физико-математической и естественнонаучной направленности)

Работу выполнил:

учащийся  9 класса  Самуйленко Иван Вадимович, 09.10.2003г.

Руководитель:

Рудченко Татьяна  Владимировна

Учреждение:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Речицкая средняя общеобразовательная школа»,

тел. 8-(48-345)-3-34-42

2020г.

### Содержание:

### 1. Введение  ………………………………………………………………3

### 2. Загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта.………………………………………………………………..5

3. Практическая часть……………………………………………..……..8

4. Обработка полученных результатов ………………………………...10

5. Заключение…………………………………………………………….12

6. Список литературы……………………………………………………13

7. Приложение ……………………………………………...……………14

### Введение

Актуальность темы исследования. Воздушные массы среды представляют сложный химический состав. Вдоль автомагистралей лидируют выхлопные газы и огромное количество пыли. Один из самых лучших поглотителей пыли является зелёная живая изгородь. Атмосферный воздух больше, чем другие природные объекты, в силу присущих ему свойств, связан с жизненными интересами людей, его качество в значительной мере влияет на их здоровье, а также на качество других элементов биосферы.

Кроме того,  все чаще и чаще,  в газетах можно встретить стать, в которых говориться об отрицательном влиянии выбросов выхлопных газов автомобилей на организм человека и на окружающую среду. В среднем по России вклад автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха составляет 40-45%, а в крупных городах – до 90%. В 2017 году выбросы загрязняющих веществ с выхлопными газами автомобильного транспорта составили 14.8 млн. тонн. В последние годы число автомобилей в России росло в среднем на 7% в год. Рост российского автомобильного парка происходит в условиях существенного отставания экологических показателей отечественных и подержанных зарубежных автомобилей, а также используемых моторных топлив от мирового уровня.

Выхлопные газы автомобилей и городской смог значительным образом повышают риск смерти от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, обнаружено, что увеличение уровня загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей может быть причиной эпидемии астмы у детей, имеющей место с 60-х годов.

В последние годы данной проблеме  уделяется большое внимание в средствах массовой информации. Читая такие статьи в газетах, задумываешься, а как выхлопы автомобильного транспорта влияют на природу, окружающую нас и наш организм.

Отмеченные обстоятельства обусловили выбор темы и структуру исследования, постановку цели и ее задач моей исследовательской работы. Я решил провести исследование и выявить, какое количество выбросов выхлопных газов и вредных веществ поступает в окружающую среду в районе нашего поселка.  Поселок .Речица не имеет промышленных предприятий, но возле поселка проходят две трассы федерального назначения Брянск – Новозыбков и Брянск – Погар.   Автотрасса проходит вдоль лесного массива, поэтому здесь не бывает застоя воздуха. Но, действительное положение с загрязнением атмосферного воздуха в районе п. Речица и стало предметом моего исследования.

Целью работы – выявить уровень загрязнения на улицах пос.Речица выхлопными газами автомобилей и познакомиться с основными видами антропогенных загрязнений окружающей среды, а также  методами их экспрессного анализа.

Исходя из цели исследования, в работе были определены следующие    задачи:

- Изучить литературу и другие доступные материалы по загрязнению воздуха автотранспортом.

- Осуществить отбор наиболее приемлемых и доступных методик для оценки загрязнения атмосферы исследуемого микрорайона.

- Оценить влияние автотранспорта на загрязнение воздуха исследуемого микрорайона.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования выбраны участки автомобильных дорог, проходящих в поселке Речица.

Методы исследования. В данной работе использовалась следующая методика: «Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта». На основании этой методики проводился расчет количества выбросов различных вредных веществ. В дополнительной литературе и в средствах массовой информации изучал вопросы влияния выбросов выхлопных газов на организм человека и на окружающую среду.

Для обработки исходной информации и выполнения расчетов использован пакет прикладных программ MS Excel,  (для построения диаграммы и для расчета выбросов различных газов), Мicrosoft Word Office (для оформления результатов работы).

Практическая значимость работы: данное исследование было проведено мною в октябре 2019г. На 6 участках (улицах) моего поселка Речица.

2. Загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта.

Автомобиль — этот «символ» XX в.в. индустриальных странах Запада, где слабо развит общественный транспорт, все  чаще  становится  настоящим  бедствием.

В настоящее время десятки миллионов личных автомашин заполнили улицы городов и автострады, то и  дело  возникают  многокилометровые   «пробки»,   без   толку   сжигается дорогостоящее горючее, воздух отравляется ядовитыми выхлопными  газами.  Во многих городах они превышают суммарные  выбросы  в  атмосферу  промышленных предприятий.

Суммарная мощность автомобильных двигателей  значительно  превышает установленную мощность всех тепловых электростанций страны.  Соответственно и горючего автомобили «съедают» гораздо больше, чем тепловые электростанции и если удастся повысить  экономичность  автомобильных  двигателей  хотя  бы немного, это обернется миллионной экономией.

Автомобильные  выхлопные  газы  —  смесь  примерно  200  веществ.  В  них содержатся углеводороды — не сгоревшие или не полностью сгоревшие компоненты топлива, доля которых резко возрастает, если двигатель  работает  на  малых оборотах или в момент увеличения скорости на старте, т. е. во время заторов и у красного сигнала светофора. Именно в этот  момент,  когда  нажимают  на акселератор, выделяется больше всего несгоревших частиц: примерно в 10  раз больше, чем при работе двигателя в нормальном режиме.

К несгоревшим газам относят и обычную окись углерода.  В  выхлопных  газах двигателя, работающего на  бензине  и  при  нормальном  режиме, содержится в среднем 2,7% оксида углерода. При снижении скорости  эта  доля увеличивается до 3,9%, а на малом ходу—до 6,9%.

Табл 1.  Выхлопные газы автомобиля

| Выхлопные газы автомобилей | Процентное содержание |
| --- | --- |
| оксида углерода (II) | 0,3-10 %, |
| углеводородов (не сгоревшего топлива) | до 3% |
| оксиды азота | до 0,8% |

Оксид углерода, углекислый газ и большинство  других  газовых  выделений двигателей тяжелее воздуха, поэтому все они скапливаются у земли. Оксид углерода соединяется  с  гемоглобином  крови  и  мешает  ему  нести кислород в ткани организма.

В выхлопных газах содержатся также альдегиды, обладающие резким запахом и раздражающим действием. К ним относятся акролеины и формальдегид;  последний обладает особенно сильным действием.  В  автомобильных  выбросах  содержатся также оксиды  азота.  Двуокись  азота  играет  большую  роль  в  образовании продуктов превращения  углеводородов  в  атмосферном  воздухе.  В  выхлопных газах присутствуют неразложившиеся углеводорода топлива.  Среди  них  особое место занимают  непредельные  углеводороды  этиленового  ряда,  в  частности гексен и пентен.

Из-за  неполного  сгорания   топлива   в   двигателе   автомашины   часть углеводородов превращается в сажу, содержащую смолистые  вещества.  Особенно много сажи и смол  образуется  при  технической  неисправности  мотора  и  в моменты, когда водитель, форсируя работу  двигателя,  уменьшает  соотношение воздуха и горючего, стремясь получить  так  называемую  «богатую  смесь».  В этих случаях  за  машиной  тянется  видимый  хвост  дыма,  который  содержит полициклические углеводороды и, в частности, бензапирен.

В 1 л бензина  может  содержаться  около  1  г  тетраэтилсвинца,  который разрушается и выбрасывается в виде соединений свинца. В выбросах  дизельного транспорта свинец отсутствует. Свинец — один из основных  отравителей  внешней  среды;  и поставляют его главным образом  современные  двигатели  с  высокой  степенью сжатия, выпускаемые автомобильной промышленностью.

Противоречия, из которых  «соткан»  автомобиль,  пожалуй,  ни  в  чем  не выявляется так резко, как  в  деле  защиты  природы.  С  одной  стороны,  он облегчил нам жизнь, с  другой — отравляет  ее.  В  самом  прямом  и  печальном смысле.

Один легковой автомобиль поглощает ежегодно из атмосферы в среднем больше 4 т  кислорода,  выбрасывая  с  выхлопными  газами  примерно  800  кг  окиси углерода, около 40кг окислов азота и почти 200кг различных углеводородов.

В СМИ было описано такое явление как «Фото-токсический туман».  В  30-х  годах  над  Лос-Анджелесом  (США)  стал появляться смог в теплое время года, как правило, летом и ранней  осенью,  в жаркие  дни.  Лос-анжелесский  смог  представляет  собой   сухой   туман   с влажностью около 70%. Этот смог называют  фотохимическим  туманом,  так  как для  его  возникновения  необходим  солнечный   свет,   вызывающий   сложные фотохимические  превращения  в   смеси   углеводородов   и   окислов   азота автомобильных выбросов.

В фотохимическом  тумане  лос-анджелесского  типа  в  ходе  фотохимических реакций  образуются  новые  вещества,  значительно  превышающие   по   своей токсичности   исходные   атмосферные   загрязнения.   Фотохимический   туман считается наиболее опасным для здоровья, так как он содержит очень  ядовитые компоненты.

Античная конная статуя римского императора Марка Аврелия,  которая  более четырех  веков  украшала  знаменитую   площадь   на   Капитолийском   холме, построенную  по  проекту   Микеланджело,   «переехала»   в   реставрационные мастерские в 1981 г.  Дело  в  том,  что  эта  статуя  работы  неизвестного мастера,  возраст  которой  составляет  почти  1800  лет,  «тяжело  больна». Высокий уровень загрязнения атмосферы, выхлопные газы автомобилей,  а  также палящие лучи  солнца,  и  дожди  нанесли  огромный  ущерб  бронзовой  статуе императора. Римляне и многочисленные туристы,  возможно,  смогут  любоваться только копией статуи.

Многие  ученые   видят,   в   развитии автотранспорта  и  во  все  большем  загрязнении  воздуха  крупных  городов автомобильными газами главную причину увеличения заболевания легких.

И это еще не все!

Последствия отрицательного воздействия на организм человека основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из выхлопных газов, приведены в таблице:

Табл. 2  Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека

(по Х.Ф. Френчу, 1992г.)

| Вредные вещества | Последствия воздействия на организм человека |
| --- | --- |
| Окись углерода | Препятствует адсорбированию кровью кислорода, что ослабляет мыслительные способности, замедляет рефлексы, вызывает сонливость и может быть причиной потери сознания и смерти. |
| Окислы азота | Увеличивают восприимчивость организма к вирусным заболеваниям (типа гриппа), раздражают легкие, вызывают бронхит и пневмонию. |
| Озон | Раздражает слизистую оболочку органов дыхания, вызывает кашель, нарушает работу легких; снижает сопротивляемость к простудным заболеваниям; может обострить хронические заболевания сердца, а также вызывает астму и бронхит. |
| Токсичные выбросы (тяжелые металлы) | Вызывают рак, нарушение половой системы и дефекты у новорожденных |

3.   Практическая часть.

Тема: Исследование загрязнения воздуха автотранспортом и расчет количества  загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта.

Оборудование: пишущие принадлежности, микрокалькулятор.

ХОД РАБОТЫ

- Выбрал 6 улиц в пос.Речица с разной интенсивностью автомобильного движения

- На каждой улице определил участок дороги протяженностью 100м.

- Подсчитал число единиц автотранспорта, проходящего по участку за 15 мин. Умножив полученное число на 4, узнаю численность автотранспота за 1 час.

- Рассчитать общий путь (S), пройденный всеми машинами за 1 час.               S = Nx100м.

- Рассчитать количество топлива, сжигаемого двигателями автомашин (R), R=SxK, где  K – расход топлива на 1 км пути в литрах, для бензиновых двигателей он примерно составляет 0,1 л, для дизельных – 0,4л.

- Рассчитать по бензину количество образованных вредных веществ на выбранном участке дороги. При этом использовать такие данные:  при сгорании топлива, необходимого для пробега 1км пути образуется 0,6л. Угарного газа, 0,1л. Углеводородов, 0,04л. оксида азота (IV). При сгорании дизельного топлива вредных выбросов образуется в 4 раза меньше.

При этом данные заносим в таблицу:

Табл.3         Сводная учетная таблица:

| Тип автотранспорта | Количество, штук | Общий путь за час/м |
| --- | --- | --- |
|  | За 15 минут | За час |  |
| Легковые автомобили |  |  |  |
| Грузовые автомобили |  |  |  |
| Автобусы |  |  |  |
| Дизельные грузовые автомобили |  |  |  |

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в атмосферу, может быть оценено расчетным методом. Исходными данными для расчета количества выбросов являются:

-  число единиц автотранспорта, проезжающего по выделенному участку автотрассы в единицу времени;

-нормы расхода топлива автотранспортом, (средние нормы расхода топлива автотранспортом при движении в условиях города приведены в таблице).

Табл.4                           Нормы расхода топлива

| Тип автотранспорта | Средние нормы расхода топлива (л. на 100 км) | Удельный расход топлива (л. На 1 км) Y |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 11 – 13 | 0,11 – 0,13 |
| Грузовые автомобили | 29 – 33 | 0,29 – 0,33 |
| Автобусы | 41 – 44 | 0,41 – 0,44 |
| Дизельные грузовые автомобили | 31 - 34 | 0,31 – 0,34 |

Значения эмпирических коэффициентов (К), определяющих выброс вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего, приведены в таблице:

Табл. 5                             Коэффициенты выброса

| Вид топлива | Значение коэффициента (К) |
| --- | --- |
|  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 0,6 | 0,1 | 0,04 |
| Дизельное топливо | 0,15 | 0,025 | 0,01 |

Коэффициент К численно равен количеству вредных выбросов соответствующего компонента при сгорании в двигателе автомашины количества топлива, равного удельному расходу (л/м).

4. Обработка полученных результатов

Рассчитайте общий путь, пройденный выявленным числом автомобилей каждого типа за 1 час (L, м), по формуле:

S = N x 100м,

Где

100м — длина участка, м;

S – путь, пройденный автомобилями разного типа

N — число автомобилей каждого типа за 1 час.

Рассчитайте количество топлива (Q, л) разного вида, сжигаемого при этом двигателями автомашин, по формуле:

Q = S x Qj.

Определите общее количество сожженного топлива каждого вида (Q), а также рассчитал объем выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива и всего, занес результат в таблицу:

Табл.6  Средний объем выбросов вредных веществ на участке автодороги

| Вид топлива | Сумма Q (л) | Количество вредных веществ (Л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин |  | 0,6 x S= | 0,1 х S= | 0,04 X S = |
| Дизель |  | 0,15 x S = | 0,025 x S = | 0,01 x S = |
| Всего |  |  |  |  |

Табл. 7   Количество автотранспорта на улицах п.Речица за 15 мин.

| Название участка | Кол-во Бензиновых автомобилей, час | Количество Грузовых автомобилей | Кол-во автобусов, час | Кол-во дизельных автомобилей, час | Время проведения исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Садовая | 4 | 1 | 0 | 1 | 12:00-12:15 |
| Пер. Олимпийский | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:20-12:35 |
| Ул. Молодёжная | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:40-12:55 |
| Ул. Погарская | 60 | 3 | 5 | 13 | 13:00-13:15 |
| Ул. Заречная | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:20-13:35 |
| Ул.70лет Октября | 28 | 1 | 0 | 5 | 13:40-13:55 |

Смотри Приложение 1:

Данные расчета среднего расхода топлива и количество выделившихся вредных веществ  по каждому участку автодороги.

### 5. Заключение

На территории нашего поселка проходит две главные автомагистрали федерального уровня, по которым осуществляются перевозки товаров.

Таким образом, для оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха микрорайона, мною была опробована доступная методика (определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающею среду в результате работы автотранспорта).  Для исследуемой территории основным источником загрязнения является автотрасса (по ул. Погарская). Она  проходит через жилую зону, где санитарные нормы автотранспортной нагрузки превышаются. Влияние автотрассы было изучено.

### Данные исследований показали, что количество выбросов вредных  веществ выхлопными газами автомобилей по разным исследуемым участкам различное. Больше всего загрязнены выхлопными газами участки №1 ул. Погарская (19,758 л) и участок №2 ул. 70 лет Октября (9,028 л).

### Табл.8 Итоговые данные по количеству выброса вредных веществ

| № участка | Улица | Кол-во выхлопных газов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погарская | 19,758 л |
| 2 | 70 лет Октября | 9,028 л |
| 3 | пер. Олимпийский | 1,776 л |
| 4 | Садовая | 1,554 л |
| 5 | Заречная | 0,592 л |
| 6 | Молодежная | 0,1924 л |

### Таким образом, я бы рекомендовал жителям п. Речица прогуливаться по менее загрязненным улицам: ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая и пер. Олимпийский. Эти улицы наименее загрязнены выхлопными газами автомобилей.

### Принимая во внимание близость к автомагистрали жилых и общественных зданий – это частные дома, школа, магазин и др.  Я считаю, что работа может быть продолжена для установления мониторинга за загрязнением воздуха в микрорайоне поселка. Опыт на примере микрорайона может быть распространён на другие населенные пункты, расположенные вблизи этих автомагистралей.

Информация по результатам исследования была доведена до сведения учащихся школы на школьной  научной конференции учащихся.

И я бы  всем рекомендовал,  как можно меньше времени проводить вблизи автотрассы.

### 6. Список литературы:

- Ашихмина.Т.Я. Школьный экологический мониторинг. – М.:2000.

- Протасов В.Ф., Матвеев А.С. Экология. Термины и понятия. Стандарты, сертификация, нормативы и показатели.- М.:2001.

- Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. (книга вторая. Загрязнение воды и воздуха). – М.:1995.

- Реймес.Н.Ф. Природопользование. Словарь – справочник. М.:1990.

- Родзевич.Н.Н. Геоэкологические особенности урбанизированных территорий. //в журнале: География в школе. № 6, 1996.

- Рыжов.И.Н. Школьный экологический мониторинг городских микрорайонов. //в журнале: Биология в школе. № 3, 1998.

- Рыжова.Н.А. Городская среда. //в журнале: Биология в школе. №3, 1995.

- Соковнин.В.И. Воздушная среда городов и ее защита от загрязнения. Ташкент. Изд. «Фан» 1989.

### 7. ПРИЛОЖЕНИЕ

### Участок №1  Улица Садовая

### Табл. 9 Средний расход топлива

| Тип автомобиля | Количество автомобилей в час | Общий путь, км | Количество сжигаемого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензин (л) | Дизельное топливо (л) |
| Легковые автомобили | 16 | 1,6 | 0,16 | -- |
| Грузовые автомобили | 4 | 0,4 | 0,04 | -- |
| Автобусы | 0 | 0 | -- | 0 |
| Дизельные автомобили | 4 | 0,4 | -- | 0,16 |
| Всего | 24 | Бензин: 2 ,0 |  |  |
|  |  | Дизель: 0,4 |  |  |

### Табл. 10   Количество выделившихся вредных веществ

| Вид топлива | Сумма Q (л) | Количество вредных веществ (Л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 1,48(л) | 0,6 X 2 = 1,2(л) | 0,1 X 2 =0,2(л) | 0,04 X 2 = 0,08(л) |
| Дизель | 0,074(л) | 0,15 x 0,4 = 0,06(л) | 0,025 x 0,4 = 0,01(л) | 0,01 x 0.4 = 0.004(л) |
| Всего | 1,554(л) | 1,26(л) | 0,21(л) | 0,084(л) |

### Участок №2      переулок Олимпийский

### Табл. 11 Средний расход топлива

| Тип автомобиля | Количество автомобилей в час | Общий путь, км | Количество сжигаемого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензин (л) | Дизельное топливо (л) |
| Легковые автомобили | 24 | 2,4 | 0,24 | -- |
| Грузовые автомобили | 0 | 0 | 0 | -- |
| Автобусы | 0 | 0 | -- | 0 |
| Дизельные автомобили | 0 | 0 | -- | 0 |
| Всего | 24 | Бензин: 2,4 |  |  |
|  |  | Дизель: 0 |  |  |

### Табл. 12  Количество выделившихся вредных веществ

| Вид топлива | Сумма Q (л) | Количество вредных веществ (Л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 1,776(л) | 0,6 x 2.4= 1.44(л) | 0,1 х 2,4= 0,24(л) | 0,04 X 2,4= 0,096(л) |
| Дизель | 0(л) | 0(л) | 0(л) | 0(л) |
| Всего | 1,776(л) | 1,44(л) | 0,24(л) | 0,096(л) |

### Участок №3      улица Молодежная

### Табл. 13 Средний расход топлива

| Тип автомобиля | Количество автомобилей в час | Общий путь, км | Количество сжигаемого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензин (л) | Дизельное топливо (л) |
| Легковые автомобили | 16 | 0,16 | 0,016 | -- |
| Грузовые автомобили | 0 | 0 | 0 | -- |
| Автобусы | 0 | 0 | -- | 0 |
| Дизельные автомобили | 4 | 0,4 | -- | 0,16 |
| Всего | 20 | Бензин: 0,16 | 0,016 | 0,16 |
|  |  | Дизель: 0,4 |  |  |

### Табл. 14  Количество выделившихся вредных веществ

| Вид топлива | Сумма Q (л) | Количество вредных веществ (Л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 0,1184(л) | 0,6 х 0,16= 0,096(л) | 0,1 х 0,16= 0,016(л) | 0,04 X 0,16= 0,0064(л) |
| Дизель | 0,074(л) | 0,15 х 0,4= 0,06(л) | 0,025 х 0,4= 0,01(л) | 0,01 х 0,4= 0,004(л) |
| Всего | 0,1924(л) | 0,156(л) | 0,026(л) | 0,0104(л) |

### Участок №4      улица Погарская

### Табл. 15 Средний расход топлива

| Тип автомобиля | Количество автомобилей в час | Общий путь, км | Количество сжигаемого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензин (л) | Дизельное топливо (л) |
| Легковые автомобили | 240 | 24 | 2,4 | -- |
| Грузовые автомобили | 12 | 1,2 | 0,12 | -- |
| Автобусы | 20 | 2 | -- | 0,8 |
| Дизельные автомобили | 40 | 4 | -- | 1,6 |
| Всего | 312 | Бензин: 25,2 | 2,52 | 2,4 |
|  |  | Дизель: 6 |  |  |

### Табл. 16   Количество выделившихся вредных веществ

| Вид топлива | Сумма Q (л) | Количество вредных веществ (Л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 18,648(л) | 0,6 X 25,2 = 15,12(л) | 0,1 X 25,2=2,52(л) | 0,04 X 25,2 = 1,008(л) |
| Дизель | 1,11(л) | 0,15 x 6=0,9(л) | 0,025 x 6= 0,15(л) | 0,01 x 6= 0,06(л) |
| Всего | 19,758(л) | 16,02(л) | 2,67(л) | 1,068(л) |

### Участок №5      улица Заречная

### Табл. 17 Средний расход топлива

| Тип автомобиля | Количество автомобилей в час | Общий путь, км | Количество сжигаемого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензин (л) | Дизельное топливо (л) |
| Легковые автомобили | 8 | 0,8 | 0,08 | -- |
| Грузовые автомобили | 0 | 0 | 0 | -- |
| Автобусы | 0 | 0 | -- | 0 |
| Дизельные автомобили | 0 | 0 | -- | 0 |
| Всего | 8 | Бензин: 0,8 |  |  |
|  |  | Дизель: 0 |  |  |

### Табл. 18   Количество выделившихся вредных веществ

| Вид топлива | Сумма Q (л) | Количество вредных веществ (Л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 0,592(л) | 0,6 X 0,8 = 0,48(л) | 0,1 X 0,8= 0,08(л) | 0,04 X 0,8=0,032 (л) |
| Дизель | 0(л) | 0(л) | 0(л) | 0(л) |
| Всего | 0,592(л) | 0,48(л) | 0,08(л) | 0,032(л) |

### Участок №6      улица  70лет Октября

### Табл. 19 Средний расход топлива

| Тип автомобиля | Количество автомобилей в час | Общий путь, км | Количество сжигаемого топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензин (л) | Дизельное топливо (л) |
| Легковые автомобили | 112 | 11,2 | 1,12 | -- |
| Грузовые автомобили | 4 | 0,4 | 0,04 | -- |
| Автобусы | 4 | 0,4 | -- | 0,16 |
| Дизельные автомобили | 20 | 2 | -- | 0,08 |
| Всего | 140 | Бензин: 11,6 | 1,16 | 0,24 |
|  |  | Дизель: 2,4 |  |  |

### Табл. 20   Количество выделившихся вредных веществ

| Вид топлива | Сумма Q (л) | Количество вредных веществ (Л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 8,584(л) | 0,6 X 11,6 = 6,96(л) | 0,1 X 11,6=1,16(л) | 0,04 X 11,6=0,464(л) |
| Дизель | 0,444(л) | 0,15 x 2,4=0,36(л) | 0,025 x 2,4=0,06(л) | 0,01 x 2,4=0,024(л) |
| Всего | 9,028(л) | 7,32(л) | 1,22(л) | 0,488(л) |

### Приложение  2

### Диаграмма: «Количество выделившихся вредных веществ (л) при нормальных условиях, на участках автодорог пос.Речица»

Диаграмма 2 Общее количество выделившихся вредных веществ

Количество выделившихся вредных веществ

| Название участка (улицы) | Общая сумма Q (л) | Количество вредных веществ (Л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Участок №1 Улица Садовая | 1,554(л) | 1,26(л) | 0,21(л) | 0,084(л) |
| Участок №2 Переулок Олимпийский | 1,776(л) | 1,44(л) | 0,24(л) | 0,096(л) |
| Участок №3 Улица Молодежная | 0,1924(л) | 0,156(л) | 0,026(л) | 0,0104(л) |
| Участок №4 Улица Погарская | 19,758(л) | 16,02(л) | 2,67(л) | 1,068(л) |
| Участок №5 Улица Заречная | 0,592(л) | 0,48(л) | 0,08(л) | 0,032(л) |
| Участок №6 Улица 70 лет Октября | 9,028(л) | 7,32(л) | 1,22(л) | 0,488(л) |