Комитет образования Гатчинского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Авиамодельное объединение «Взлет»

Творческий проект

«Свободнолетающая модель

с электрическим двигателем

Автор:  обучаемый  Валиев Дмитрий, 15 лет

Руководитель:  педагог ДО Демьянов Игорь Викторович

п.  Сиверский

2021 г.

1.  Анотация

Тип проекта:  поисково-исследовательский, творческий

Продолжительность:  долгосрочный,  3 месяца

По содержанию:  комплексный

Количество участников проекта – 1 обучаемый,  под руководством руководителя авиамодельного кружка

Суть проекта заключается в исследовании необходимых компонентов свободнолетающей  авиамодели с экологически чистым двигателем и  ее изготовление.

Осуществлялся поиск и анализ информации по конструкции свободнолетающих моделей,  применяемых электродвигателей  и электрооборудования  обеспечивающее их работу.

Исследование проводилось в подборе наивыгоднейшего воздушного винта обеспечивающего максимальную статическую  тягу,  электродвигателя, подборе оптимального аккумулятора и  регулятора хода  обеспечивающего нужное время работы электрического двигателя.

С данной авиамоделью  можно будет выступать на областных  и Всероссийских авиамодельных соревнованиях среди учащизся.

Введение

Актуальность

В настоящий момент имеется сильное загрязнение природы  вредными выбросами двигателей внутреннего сгорания. Внедрение экологически чистых двигателей в деятельность человека  одно из условий защиты окружающей природной среды.

Цель проекта

Конструирование свободнолетающей модели с экологически чистым двигателем для участия на областных и Всероссийских авиамодельных соревнованиях среди учащихся.

Задачи

-  Познакомиться с характеристиками безколлекторных электрических двигателей.

- Изготовить модель с электродвигателем.

- Освоить приемы аэродинамической регулировки полета модели.

- Формировать  интерес  у товарищей по кружку   к применению экологически чистых двигателей. Воспитание экологической культуры.

3.  Содержание

| № пп | Этапы | Продолжительность этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение технической авиамодельной литературы. Знакомство с информацией в Интернет | 2 дня |
| 2 | Определение параметров модели. Черчение рабочего чертежа | 1 день |
| 3 | Заготовка необходимых материалов. Подготовка оборудования, инструмента. | 2 дня |
| 4 | Заказ через интернет-магазины необходимых деталей | 2 неделя |
| 5 | Изготовление деталей модели | 20 дней |
| 6 | Сборка отдельных частей модели (фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль, пилон) | 3 дня |
| 7 | Оклейка микалентной бумагой несущих плоскостей | 1 день |
| 8 | Установка электродвигателя, регулятора хода, аккумулятора, электронного таймера | 3 дня |
| 9 | Проверка работоспособности, регулировочные запуски модели | 2 дня |
| 10 | Оформление проекта | 2 дня |

План достижения цели проекта

Реализация проекта

Было рассмотрено три конструкции модели. За основу взята свободнолетающая таймерная модель  из журнала «Моделист-конструктор» № 5 за 1991 год.

Данная модель оснащена пневматическим двигателем работающим на сжиженной углекислоте СО2

Мое конструкторское решение, заменить этот двигатель на электрический.

Поисково-исследовательский аспект

С этой целью в Интернете на сайте http://www.parkflyer.ru/ были изучены характеристики трех электродигателей TURNIGY C 2226-1800kv     TURNIGY,  C 2020-3500kv,  бесколлекторный мотор Turnigy 1400 (500kv).

|  | TURNIGY, C 2226-1800kv | TURNIGY, C 2020-3500kv, | Бесколлекторный мотор Turnigy 1400 (500kv) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спецификация Диаметр: 22.2мм Длина: 28мм Вал: 5мм Вес: 21г (включая провод 10 см) Мощность: 70W Скорость вращения: 1800 об.мин/вольт Витков в намотке: 25 Сопротивление: 657 Ток холостого хода: .5A Максимальный ток: 10A (в течение 15 сек) Напряжение: 2-4 банки | Спецификация Диаметр: 20.2мм Длина: 20мм Вал: 5мм Вес: 11г (с проводом 10 см) Мощность: 60W Скорость вращения: 3500 об.мин/вольт Витков в намотке: 25 Сопротивление: 262 Ток холостого хода: .3A Максимальный ток: 10A (в течение 15 сек) Напряжение: 2-4 банки Lipo | Габариты: 20мм x 14мм, 26мм(вместе с валом) Вес: 15г (kv4500) (без коннекторов) Диаметр вала: 1.5мм Длина переднего вала: 6.1мм Толщина пластин статора: .2мм Тип магнитов: 45SH Максимальный КПД: Напряжение: 2-3S Пропеллеер: EP4x4 Тяга: 75г Мощность: 23w Для 50~100г маленьких комнатных самолетов. |
|  | http://www.parkflyer.ru/product/5384/ 360 руб. | http://www.parkflyer.ru/product/5380/ 331 руб. | http://www.parkflyer.ru/34964/product/8493/ 342 руб. |
| Также были исследованы три регулятора хода |
|  | H-KING 10A "Fixed Wing" | Регулятор HobbyKing Red Brick 10A ESC | HobbyKing 10A ESC 1A UBEC |
|  | Основные технические данные Ток: 10A Кратковременный ток (15сек): 11A Ток стабилизатора: 1A, 5V (тип стабилизатора - линейный) Входное напряжение: (2-3 элемента Lipo) Размеры: 23x18x8мм Вес: 8гр | Характеристики Макс. ток: 10A Питание борта Ubec: 5 Вольт / 1 Ампер Напряжение: 2 ~ 3 LiPo (7,4 В ~ 11,1В) Размер: 40 мм х 7 мм х 18 мм Вес: 7,3 грамма (вместе с проводами) | Характеристики Постоянный ток: 10A Пиковый ток: 12A Питание: 2-3S Lipoly / 5-8s NiXX Питание борта (BEC): 5v / 1A Тип двигателя: Бесколлекторный Размер: 26x5x18мм Вес: 8г |
|  | http://www.parkflyer.ru/product/102429/ | http://www.parkflyer.ru/product/114094/ | http://www.parkflyer.ru/product/386758/ |
|  | 206 руб. | 204 руб. | 232 руб |
| По своим параметрам были исследованы три литиево-полимерных аккумулятора и три винта с разным шагом и диаметром. |
|  | ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C | Аккумулятор Lipo ZIPPY Compact 350mАч 3S 25C | Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack |
|  | Спецификация. Емкость: 350mAh Вольтаж: 2S / 2 Cell / 7.4v Ток разряда: 20C (рабочий) Вес: 21 грамм (с проводами и разъемами) Габариты: 40x20x15 мм Балансирный и силовой разъем: JST-XH & Mini JST plug | Характеристики: Емкость: 350mAч Напряжение: 3S1P / 3 банки/ 11.1В Разрядный ток (рейтинг): 25C Рабочий/ 35C Пиковый Вес: 38г (включая провода и разъемы) Размеры: 58x30x11мм | Ёмкость : 360mAh Ток разряда: 20C Кратковременный: 30C (15сек) Напряжение : 2S 7.4В Размеры: 43x15x21мм Вес : 22.5г |
|  | http://www.parkflyer.ru/product/9028/ | http://www.parkflyer.ru/product/516387/ | http://www.parkflyer.ru/product/7305/ |
|  | 99 руб. | 174 руб. | 150 руб. |
|  | Воздушный винт APC 7x6-E | Воздушный винт APC Style Propeller 8x4 (2 pc) | Пластиковые пропеллеры 8x4 (5 штук в упаковке) |
|  | 21 руб. | 56 руб. | 68 руб. |

Статическая  тяга винта определялась

при максимальных оборотах

электродвигателя с помощью

динамометра.

Проведенный анализ характеристик электрооборудования позволил выбрать наиболее приемлемые по своим параметрам двигатель, регулятор хода, аккумулятор и винт,  которые при проектируемом весе модели в 120 грамм обеспечивают статическую тягу в 100 грамм,  что отвечает заданным условиям.

# Были выбраны: двигатель Бесколлекторный мотор Turnigy 1400 (500kv) регулятор хода H-KING 10A "Fixed Wing",  аккумулятор  ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C,  винт «Пластиковый пропеллер 6x4»

Технология изготовление модели

| № пп | Этапы и элементы | Технология изготовления | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фюзеляж | Изготавливается из 3-х слоев стеклоткани толщиной 0.1 мм пропитанной эпоксидной смолой. В качестве оправки используется бильярдный кий. |  |
| 2 | Нервюры крыла и стабилизатора | Изготавливаются из 1,5 мм бальзовых пластин по дюралевым шаблонам. Профиль крыла G-449, выпукло-вогнутый. Профиль стабилизатора плоско-выпуклый |  |
| 3 | Крыло | Классический набор из бальзовых нервюр. Лонжероны – бальзовые, 2шт., сечением 3х4 мм. Задняя кромка – бальза 13х3 на «УС». Передняя кромка – V образная из бальзы |  |
| 4 | Стабилизатор | Задняя кромка – бальза 12х2 на «УС». Лонжероны из плотной бальзы сечением 4х2 мм на 30 % bсах Передняя кромка – V образная из бальзы. |  |
| 5 | Киль | Набор из одномиллиметровых липовых реек. Оклеен микалентной бумагой. |  |
| 6 | Пилон | Удобообтекаемый, из3 -х слоев стеклоткани толщиной 0.1 мм пропитанной эпоксидной смолой |  |
| 7 | Крепление крыла и стабилизатора | Осуществляется резиновыми нитями диаметром 1 мм на специальных элементах. Для стабилизатора они выполняются из дюралевого уголка15х15 мм. Для крыла из бамбуковых штырей вклеенных в верхнюю часть пилона. |  |
| 8 | Электрооборудование | Двигатель крепится винтами М2 на 3-х миллиметровом шпангоуте, угол наклона вниз 5 градусов. Аккумулятор вставляется в пилон. Регулятор хода крепится изолентой в носовой части фюзеляжа. Таймер устанавливается на липучей ленте слева на пилоне. Время работы таймера - выставляется на 10 секунд работы двигателя. |  |

Экономический расчет себестоимости модели

Представление продукта проекта

Получилась вот такая модель. В сентябре-октябре были проведены регулировочные запуски. Модель показала хороший результат – средняя продолжительность полета составила 1м. 43 сек.

Источники информации

| № пп | Информация | Источник |
| --- | --- | --- |
|  | Расчет сечения лонжерона | Смирно Э. Как сконструировать и построить летающую модель. – М.: ДОСААФ, 1973 |
|  | Балансировка и устойчивость модели | Болонкин А. Теория полета летающих моделей. – М.: ДОСААФ, 1962. |
|  | Параметры бесколлекторных электродвигателей | http://www.parkflyer.ru/product/5384/ http://www.parkflyer.ru/product/5380/ http://www.parkflyer.ru/34964/product/8493/ |
|  | Параметры регуляторов хода | http://www.parkflyer.ru/product/102429/ http://www.parkflyer.ru/product/516387/ http://www.parkflyer.ru/product/386758/ |
|  | Параметры литиево-полимерных аккумуляторов | http://www.parkflyer.ru/product/9028/ http://www.parkflyer.ru/product/516387/ http://www.parkflyer.ru/product/7305/ |
|  | Интернет-магазин | http://www.parkflyer.ru/ |
|  | Винтомоторная группа. Практические советы и расчеты | http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/454/ |

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ